## Slide 1: AQFP (Adiabatic Quantum Flux Parametron)
2022.10.29
孙晨寅

## Slide 2: 背景与原理
目录
01
02
03
04
逻辑与仿真

## Slide 3: 01背景与原理-超级计算机
Rank | System | Cores | Rmax (PFlop/s) | Rpeak (PFlop/s) | Power (kW)
1 | Frontier(US) | 8,730,112 | 1,102.00 | 1,685.65 | 21,100
2 | Fugaku(Japan) | 7,630,848 | 442.01 | 537.21 | 29,899
3 | LUMI(Finland) | 1,110,144 | 151.90 | 214.35 | 2,942
4 | Summit(US) | 2,414,592 | 148.60 | 200.79 | 10,096
5 | Sierra(US) | 1,572,480 | 94.64 | 125.71 | 7,438
6 | Sunway TaihuLight(China) | 10,649,600 | 93.01 | 125.44 | 15,371
7 | Perlmutter(US) | 761,856 | 70.87 | 93.75 | 2,589
8 | Selene(US) | 555,520 | 63.46 | 79.22 | 2,646
高功耗问题是未来急需解决的问题！

## Slide 4: 01背景与原理-超导电子学
RSFQ/ERSFQ
AQFP
偏置方式：
DC/AC
偏置方式：
AC
运行速度：
~50-100GHz
运行速度：
~5-10GHz
单比特能量：
~100kT
单比特能量：
~5kT
比特表示(1/0)：
SFQ脉冲(有无)
比特表示(1/0)：
输出电流方向(正负)

## Slide 5
01背景与原理-QFP原理
1.输入电流:
根据电流的方向表示输入比特，电流朝下为1，朝上为0；
2.激励电流:
当激励电流为0时，输出电流几乎为0；
当激励电流有一定幅度时，输出电流方
向与输入电流方向一致；
3.输出电流:
根据电流的方向表示输入比特，电流朝下为1，朝上为0；
4.DC-SQUID:
当输出电流为正时，右边存入一个磁通；
当输出电流为负时，左边存入一个磁通；
当输出电流为0时，两边都无磁通；

## Slide 6
01背景与原理-QFP到AQFP
βL，βq与L，Lq有关，决定了QFP的工作模式；
Φin的正负由输入电流的正负决定；
Φx由Ix决定；
非绝热模式(输入比特1)

## Slide 7
01背景与原理-QFP到AQFP
βL，βq与L，Lq有关，决定了QFP的工作模式；
Φin的正负由输入电流的正负决定；
Φx由Ix决定；
非绝热模式(输入比特0)

## Slide 8
01背景与原理-QFP到AQFP
βL，βq与L，Lq有关，决定了QFP的工作模式；
Φin的正负由输入电流的正负决定；
Φx由Ix决定；
绝热模式(输入比特1)

## Slide 9
01背景与原理-QFP到AQFP
绝热模式(输入比特0)
能量耗散图
(βL，βq与L，Lq有关，决定了QFP的工作模式)

## Slide 10
02逻辑与仿真-数字逻辑
Buffer
Not
Const0
Const1
1-to-3 Branch
通过改变耦合的方向(kout的正负)构成Buffer和Not
用输入电流的方向确定
AQFP的数字逻辑可以由五个子单元构成
因为由输入电流的方向确定01逻辑，故此Branch的逻辑不是线与，而是ab+bc+ac
a | b | c | q
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 11
02逻辑与仿真-例子:与门
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
ab+b0+a0=ab
信号幅度不同
无激发信号时也有输出电流

## Slide 12
02逻辑与仿真-例子:与门
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
在输出端再加入一个Buffer，引入二级流水线